T 815-731R32 6x6.1

Nosič hasičských nástaveb

Technická specifikace

1.	Úvod

Nosič pevných i výměnných kontejnerových hasičských nástaveb schopný provozu na všech komunikacích po zpevněných i mimo zpevněné komunikace.

Hmotnostní třída S dle ČSN EN 1846-1.

Plní rozměrové požadavky kladené na požární vozidla kategorie smíšené i terénní dle 
ČSN EN 1846-2.

HLAVNÍ RYSY ŠASI:

- Nezávisle zavěšené a nezávisle odpružené  polonápravy.

- Stálý kontakt kol s terénem, přenos hnacích a brzdných sil, vysoká průchodnost terénem.

- Odolnost proti podélnému zkroucení a ohybu.

- Jednoduché uložení nástavby bez nutnosti použití dodatečného mezirámu.

- Dosažitelnost všech úložných prostorů přímo ze země, bez nutnosti nástupních plošin.

- Nízká celková výška podvozku.

- Nízko položené těžiště.

- Nízký klopný moment spolu s vysokým stabilizačním momentem.

- Vysoká stabilita při průjezdu zatáčkou a vyhýbacím manévru.

- Vysoký úhel statického bočního naklonění.

- Pohon všech náprav s odpojitelným předním náhonem.

- Brodivost v základním provedení 1 200 mm, při základním postavení polonáprav.

- Stavitelná světlost podvozku během jízdy vozidla.

- Nízký přenos vibrací do kabiny při jízdě po nekvalitních vozovkách a terénem.

- Chráněné součásti hnacího traktu vůči agresivnímu prostředí.

- Pouze jediný kardan k rozvodu hnacího momentu ke všem nápravám, nenáročnost na údržbu

- Uzávěrky osových diferenciálů a mezinápravového diferenciálu.

- Poloautomatické řazení převodových stupňů.

- Tuhé, pevnostně bezpečné zakotvení navijáku do 3D nosné struktury.

- 21PIN zákaznický konektor.

Další výhody podvozků TATRA

- Nízké provozní náklady.

- Nízké ceny náhradních dílů.

- Levná Nh servisních úkonů.

- Maximální připravenost nosiče pro montáž hasičské nástavby již od výrobce podvozků.

- Maximum místa pro uložení hasičské výbavy.

2.	CELKOVÝ POPIS VOZIDLA

| vÝROBCE: |  | TATRA, a. s. Kopřivnice, Česká Republika |
| --- | --- | --- |
| MODEL: |  | T815 – 731R32 26 325 6 x 6.1 |
| POHON: |  | 6 x 6 |

| HLAVNÍ | Motor | TATRA, 325 [ kW ], 2100 [ Nm ], Euro 5 |
| --- | --- | --- |
| AGREGÁTY: | Spojka | Sachs, jednokotoučová, 1 x 430 [ mm ] |
|  | Převodovka | 14° mechanická převodovka TATRA |
|  | Nápravy | Nezávisle zavěšené hnané polonápravy TATRA, |
|  | Pneumatiky | 14,00R20, bezdušové, jednomontáž |
|  | Brzdy | Dvouokruhové, bubnové, ovládané vzduchem, ABS |
|  | Kabina | Nízká, prodloužená, s průlezem |
|  | Rám | 3D rám vysoce odolný namáhání krutem a ohybem |
|  | Nástavba | Nástavby pro hasičské sbory |

| ROZMĚRY: | Celková délka | 9 435± 30 | [ mm ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celková šířka | 2 500± 30 | [ mm ] |
|  | Rozvor | 4 090 + 1450 | [ mm ] |
| ( pneu 14,00 R20, základní postavení polonáprav ) | Celková výška 1) | 2 835± 30 | [ mm ] ( přes kabinu ) |
|  | Světlá výška 1) | 360± 10 | [ mm ] |
|  | Světlá výška min. | 240± 10 | [ mm ] ( vypuštěné vaky pérování ) |
|  | Světlá výška max. | 450± 10 | [ mm ] ( nahuštěné vaky pérování ) |
|  | Přední nájezdový úhel 1) | 41 | [ o ] |
|  | Zadní nájezdový úhel 1) | 36 | [ o ] ( dle nástavby ) |
|  | Přechodový úhel 1) | 30 | [ o ] |
|  | Světlá výška pod nápravou | 368± 10 | [ mm ] |

1)Výškové kóty platí pro základní postavení odklonu polonáprav 0 o ±0,5 o.

| hMOTNOSTI | Provozní | 10 570±5% | [ kg ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podíl na přední nápravu | 6 120±5% | [ kg ] |
|  | Podíl na zadní nápravy | 2 x 2 225±5% | [ kg ] |
|  | Užitečná | 15 430 | [ kg ] |
|  | Max. technicky přípustná | 26 000 | [ kg ] |
|  | Podíl na přední nápravu max. | 8 000 | [ kg ] |
|  | Podíl na zadní nápravy max. | 2 x 9 000 | [ kg ] |

| JÍZDNÍ | Max. rychlost 1) | 110 | [ km/h ] ( bez omezovače) |
| --- | --- | --- | --- |
| VLASTNOSTI | Stoupavost | 100 | [ % ] |
| (při celk. hmotnosti 26 000 kg ) | Jízdní dosah min.2) | 550 | [ km ] |
|  | Brodivost 3) | 1 200 | [ mm ] |
|  | Výstupnost 3) | 500 | [ mm ] |
|  | Překročivost 3) | 900 | [ mm ] |
|  | Vnější stopový průměr zatáčení | 19±1 | [ m ] |
|  | Vnější obrysový průměr zatáčení | 21±1 | [ m ] |

1) Max. rychlost musí odpovídat aktuálnímu zatížení a huštění pneumatik dle údajů výrobce pneumatik.

2) Platí při osazení vozidla jednou nádrží.

3) Pro překonání překážky je možné nastavit světlou výšku vozidla což ovlivní výškové kóty závislé na světlé výšce vozidla.

3. 	Nosná struktura

K uložení a nesení hasičských nástaveb slouží tuhá "3D prostorová nosná struktura" podvozku. 
Vzniká propojením páteřového rámu s horním, průběžným, rovinným rámem pomocí příčníků.

Páteřový rám tvoří skříň rozvodovky přední nápravy, přední nosná roura, skříň přídavné převodovky, zadní nosná roura, skříň rozvodovky první zadní nápravy, úplný spojovací díl a skříň druhé zadní nápravy a příčníky rozmístěné po délce páteřového rámu.

Horní rovinný rám tvořený dvěmi podélníky s úchytnými prvky pro připevnění hasičských nástaveb, bez nutnosti dodatečného mezirámu k uložení nástavby. Otevřený konec rámu pro možnost úpravy zadní části rámu dle potřeby firmy provádějící montáž hasičské nástavby. Na předních koncích podélníků jsou navařeny hubice k uchycení navijáku, event. k tažení.

4. 	MOTOR

Motor je naftový, vznětový, čtyřdobý, přeplňovaný s chlazením plnicího vzduchu, vidlicový, vzduchem chlazený s přímým vstřikem paliva, s rozvodem OHV, s dělenou klikou.

Výrobce 	 Tatra a.s., Kopřivnice

Typové označení 	 T3D-928-31

Emise 	 EURO 5

Počet válců 	 8 do V

Vrtání / zdvih	 120 / 140 	[ mm ]

Kompresní poměr 	 17,1 	[ - ]

Zdvihový objem motoru 	 12 667 	[ cm3 ]

Jmenovitý výkon motoru  ( EHK- R85-00 ) 	 325 [ kW ] / 1 800 [ min-1 ]

Max točivý moment  ( EHK- R85-00 ) 	 2 100 [ Nm ] / 1 000 [ min-1 ]

Momentová pružnost 	 1,22 	[ - ]

Měrná spotřeba 	 185	[ g/kWh ]

Měrný výkon ( pro 25 t ) 	 13 	[ kW/t ]

Úprava výfukových plynů systém SCR (Selective Catalytic Reduction).

Bez omezovače výkonu při nedostatku močoviny.

4.1.	CHLADÍCÍ SYSTÉM

Olejový chladič integrovaný na motoru.

Mezichladič stlačeného vzduchu integrovaný na motoru.

Otáčky ventilátoru řízeny elektronicky dle teploty oleje a hlav válců. Zapínání pomocí hydraulické spojky.

Elektronika motoru chrání motor proti jeho přehřátí.

| VOLITELNÁ VÝBAVA: | Kód |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundární ovládání motoru | 002 400 | - bez |
|  |  | 266 400 | - ovládání ze zadního prostoru nástavby |

Legenda:

|  | pole označená touto barvou specifikují standardní vybavení vozidla |
| --- | --- |

# 5	HNACÍ TRAKT VOZIDLA

Přenos hnacího momentu od převodového agregátu k rozvodovkám všech tří náprav je proveden drážkovanými spojovacími hřídeli, přes mezinápravový diferenciál a osové diferenciály.Všechny diferenciály stále mazány v olejových lázních. Komponenty podílející se na přenosu hnacího momentu jsou uloženy v páteřovém rámu, chráněny proti veškerým vnějším vlivům mechanickým i povětrnostním.

Plně pohonný třínápravový podvozek s možností odpojení / připojení pohonu přední nápravy.

Uzamykatelný mezinápravový dierenciál i osové diferenciály. Ovládání z místa řidiče, zvlášť pro uzavření mezinápravového diferenciálu a zařazení předního pohonu a zvlášť pro uzavření uzávěrek osových diferenciálů.

## SPOJKA

Jednolamelová, suchá, s membránovou pružinou.

Ovládání je hydraulické se vzduchovým posilovačem.

Spojka je samostatně instalovaná na motoru.

Na přání lze montovat spojku s vývodem pro napojení pomocného pohonu.

| Výrobce | SACHS |
| --- | --- |
| Model | MFZ 430 |
| Průměr lamely | ( 430 mm |

## SPOJOVACÍ HŘÍDEL

Hřídel přenášející pohon od spojky do převodovky.

Přírubový, dynamicky vyvážený kardan.

Velikost přírub ( 150 mm s čelním křížovým drážkováním dle ISO 8667.

## PŘEVODOVÝ AGREGÁT

Skládá se z převodovky a přídavné převodovky. Mechanický, čtrnáctistupňový, se synchronizací, s posilovačem řazení, s poloautomatickým elektropneumatickým řazením NORGREN. H a L (normální a redukovaný) chod

5.3.1. 	Převodovka	Typ	TATRA 14 TS 210 T

Možnost volby různých pomocných pohonů pro pohon vodního čerpadla. Činnost pomocného pohonu je možná i při jízdě vozidla do 10 km·h-1. Zapínání elektropneumaticky z kabiny. Na přání příprava pro sekundární ovládání zapínaní PTO ze zadního prostoru nástavby.

5.3.2. 	Přídavný převod 	Typ	TATRA 2.30TRS 1,24/2,91 
Na přídavném převodu je namontováno záložní pomocné čerpadlo okruhu servořízení pro zajištění posilovacího účinku při  nouzovém tažení při nefunkčním motoru.

5.3.3.	Řazení rychlostních stupňů	poloautomatické NORGREN

Vozidlo je vybaveno elektropneumatickým poloautomatickým systémem řazení převodových stupňů, s elektronickým řízením volby převodových stupňů NORGREN.

Možnost volby provozních režimů MANUAL, AUTOMAT.

V automatickém režimu je možno dále volit provozní režimy:

| ECONOMIC | – | vhodný pro rozjezd v rovinatých provozních podmínkách s prázdným vozidlem a přívěsem, běžná jízda vozidla. |
| --- | --- | --- |
| MIDDLE | – | určen pro jízdu do kopce, pro jízdu v členitém terénu se zatíženým vozidlem a přívěsem. |
| POWER | – | vhodný pro jízdu v členitém a těžkém terénu ( bahno, písek, hluboký sníh ) se zatíženým vozidlem a přívěsem. |
| SPECIAL | – | umožňuje řidiči rozhoupáním vyprostit vozidlo v těžkém terénu. |

Display ukazuje údaje o aktuálním provozním režimu, předvoleném rychlostním stupni a aktuálním převodovém stupni.

Zařazení rychlostního stupně se provádí spojkou.

Pro možnost nouzového dojetí je vozidlo dále vybaveno ručním nouzovým ovladačem řazení.

## POMOCNÝ POHON	PTO

Dle provedeni je PTO montován na přední víko převodovky nebo zadní víko přídavné převodovky. Dle provedení s mechanickým nebo hydraulickým výstupem.

Technické parametry jednotlivých PTO jsou uvedeny v "Příručce pro montáž nástaveb na šasi TATRA"

| VOLITELNÁ VÝBAVA: | Kód |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pomocný pohon | 032 400 | - bez pomocného pohonu |
|  |  | 025 400 | - PTO 1TP300CH |
|  |  | 026 400 | - PTO 1TP200H |
|  |  | 027 400 | - PTO 1TP240K |
|  |  | 028 400 | - PTO 1TP240K |
|  |  | 029 400 | - PTO 1TP120, čerpadlo GPI - 029 |
|  |  | 030 400 | - PTO 1TP120 |
|  |  | 031 400 | - PTO 1TP120, čerpadlo LTMH - 100 |
|  | Sekundární ovládání PTO, sestava elektroventilů | 076 400 | - bez |
|  |  | 077 400 | - ovládání ze zadního prostoru nástavby |
|  | Sekundární ovládání spojky | 198 400 | - bez |
|  |  | 199 400 | - ovládání ze zadního prostoru nástavby |

# 6. 	NÁPRAVY

Nezávisle zavěšené a nezávisle vzduchem odpružené polonápravy TATRA, kyvně uložené v páteřovém rámu. Uložení polonáprav zajišťuje výkyv kol paralelně s osou páteřového rámu a zároveň zachycení podélných a příčných sil a jejich reakcí. Kola tak kopírují nerovností terénu, čímž je zajištěn stálý přenos hnacích i brzdných sil. Výkyv polonápravy 7° nahoru, 12° dolů.

Zapínání pohonu přední nápravy se provádí elektropneumaticky, současně se zapnutím uzávěrky mezinápravového diferenciálu zadních náprav. Náprava TATRA je tvořena skříni rozvodovky, talířovým soukolím, dvěma hnacími hřídeli, dvěma výkyvnými poloosami, náboji kol s brzdovými bubny.

Regulací tlaku vzduchu ve vlnovcových pružinách všech polonáprav lze měnit světlou výšku vozidla v rozmezí +90 mm / -120 mm během jízdy, ovládání třípolohovým spínačem z místa řidiče.

6.1. 	Přední náprava s připojitelným/odpojitelným náhonem, je řídící s uzávěrkou osového diferenciálu zapínatelnou elektropneumaticky dle potřeby. Max. zatížení přední osy 8 000 kg. Pohon z rozvodovky na kola je proveden hřídeli s homokinetickými klouby.

Tlumiče pérování teleskopické.

Bubnové brzdy s klínovými rozvírači PERROT, se samostavy.

| VOLITELNÁ VÝBAVA: | Kód |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zkrutný stabilizátor přední nápravy | 131 400 | - bez |
|  |  | 122 400 | - se zkrutným stabilizátorem |

6.2. 	Zadní nápravy hnané. Max. zatížení zadních náprav 2 x 9 000 kg. Mezinápravový diferenciál a čelní osové diferenciály jsou vybaveny uzávěrkami zapínatelnými dle potřeby, řazenými elektropneumaticky, ovládání spínači z místa řidiče. 
Vývné polonápravy jsou opruženy vzduchovými vlnovcovými pružinami se zkrutnými stabilizátory. 
Tlumiče pérování teleskopické. 
Bubnové brzdy s klínovými rozvírači PERROT, se samostavy.

7. 	KABINA ŘIDIČE

  - Plní ergonomické požadavky pro posádku dle ČSN EN 1846-2.

  - celokovová, sklopná, střední s rovnými čelními lepenými skly, bočními posuvnými skly

  - dvoudvéřová

  - se vyvýšenou střechou.

  - počet míst k sezení 1 + 3. Plnohodnotná sedadla s tříbodovými bezpečnostními pásy a opěrkami hlavy. Sedačka řidiče výškově a podélně seřiditelná, stavitelné opěradlo, 
sedačky spolujezdců pevné.

  - výškově a úhlově stavitelný volant s mechanickým zajištěním

  - závislé olejové topení

  - nezávislé naftové topení

  - automatická klimatizace

  - dálkově ovládaná, vyhřívaná zpětná zrcátka + širokoúhlá + blízkopohledová + čelní zpětná zrcátka

  - obrysová světla bílé barvy v čele střechy kabiny

  - madlo před spolujezdci

  - lampička na čtení map

  - prostor pro majáky integrované do střechy kabiny, nepřevyšující horní hranu střechy.

| VOLITELNÁ VÝBAVA: | Kód |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sklápění kabiny | 015 400 | - ruční |
|  |  | 016 400 | - elektrickým čerpadlem, záložní ruční |
|  | Nezávislé topení | 114 400 | - bez nezávislého topení |
|  |  | 113 400 | - naftové, teplovzdušné topení 4 kW |
|  | Klimatizace | 065 400 | - bez |
|  |  | 063 400 | - s automatickou klimatizací |
|  | Autorádio | 019 400 | - autorádio s CD přehrávačem |
|  |  | 018 400 | - jen reproduktory a anténa |
|  |  | 017 400 | - bez |
|  | Střecha | 097 400 | - bez průlezu |
|  |  | 098 400 | - s průlezem |
|  | Houkačka | 037 400 | - elektrická |
|  |  |  | - pneumatická |

8. 	ŘÍZENÍ

Řízení je levostranné s monoblokovým servořízením, dvoukruhové se záložním, pomocným čerpadlem druhého okruhu servořízení, pro zajištění posilovacího účinku při  nouzovém tažení bez funkce motoru.

Volant výškově a úhlově stavitelný s mechanickým zajištěním

9. 	KOLA A PNEUMATIKY

Na všech nápravách je jednoduchá montáž.  Šrouby a matice diskových kol jsou chráněny kryty.

Pneumatiky:

- přední náprava	14,00 R 20

- zadní nápravy	14,00 R 20

Index nosnosti / rychlosti	164 / 160J

Centráž	středová

Náhradní kolo 14,00 R 20 je dodáno příbalem.

# 10. 	BRZDY

Vozidlo je vybaveno čtyřmi, na sobě nezávislými systémy brzd:

- provozní brzda	- pneumatický, dvouokruhový systém, působící na kola všech náprav ovládaný   pedálem

- nouzová a parkovací brzda - pružinové brzdové válce působící na kola zadních náprav, ovládání ručním brzdovým ventilem.

- odlehčovací	 - motorová

V místech možného vystavení účinkům sálavého tepla, popř. plamenného hoření podrostu je rozvod vzduchu okruhu parkovací brzdy proveden ocelovými trubkami. Vozidlo je vybaveno protiblokovacím zařízením (ABS), automatickým zátěžovým regulátorem, brzdovými jednotkami PERROT, samostavným seřízením vůle brzdového obložení.

Vzduchová soustava je vybavena připojným místem pro montáž rychlospojky pro doplňování tlakového vzduchu, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do kabiny.  Tuto úpravu dodělává firma montující hasičskou nástavbu.

# 11. 	Příslušenství PODVOZKU

11.1. 	V pravém podélníku rámu je integrovaná ocelová trubka se světlostí 60 mm pro dopravu vody od čerpadla do přední části vozidla, před motor, např. pro asanační lištu nebo monitor na nárazníku.

11.2. 	Závěsná zařízení

V předním nárazníku jsou dvě hubice určené k uchycení navijáku. Toto tuhé a pevnostně bezpečné zakotvení navijáku, kdy na zachycení vyprošťovacích sil se podílí celá 3D prostorová nosná struktura podvozku zaručuje životnost a tvarovou stabilitu horního rámu vozidla. Hubice jsou dimenzované na statické zatížení v přímém směru 23 t, průměr čepu 35 mm.

11.3. 	Nádrže provozních hmot

Objem palivové nádrže 220 l, na pravém podélníku, případně druhá nádrž 220 l na levém podélníku. V případě montáže dvou nádrží, jsou tyto vzájemně propojené. Palivo je možno čerpat do kterékoli z  nádrží. Vyrovnání hladin v nádržích nastane s určitým časovým zpožděním.

Objem nádrže pro kapalné činidlo AdBlue 67 [ l ], za levým předním kolem.

| VOLITELNÁ VÝBAVA: | Kód |  |
| --- | --- | --- |
|  | Palivová nádrž 220 l | 005 400 | - 1 x 220 [ l ] |
|  |  | 068 400 | - 2 x 220 [ l ] - navzájem propojené |
|  | Skříň na nářadí | 028 400 | - bez |
|  |  | 027 408 | - za kabinou ( v x š x h ) 600 x 320 x 500 [ mm ] |

# 12.	 ELEKTRICKÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napětí elektrického příslušenství 	24 [ V ]

Zdrojem napětí jsou dvě akumulátorové baterie 	12 [ V ] / 180 [ Ah ].

Ukostření 	záporný pól.

Stupeň odrušení podle ČSN 34 2875 	základní.

Alternátor 	28 [ V ] / 80 [ A ]

Elektrické obvody jsou jištěny automobilními nožovými pojistkami a el. relátky.

Hlavní světlomety BI-HA, ukazatele směru a mlhovky jsou integrovány v předním nárazníku, jsou opatřeny ochrannou mřížkou.

Blinkly na bocích kabiny jsou opatřeny ochrannými krytkami

Zařazení zpětného převodového stupně je zvukově signalizováno.

| VOLITELNÁ VÝBAVA: | Kód |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ochranné mřížky blinkrů | 001 408 | - bez |
|  |  | 021 408 | - s ochrannými mřížkami |

Podvozek je uzpůsoben k průběžnému dobíjení akumulátorových baterií pomocí prvků umístěných v blízkosti místa nástupu řidiče do automobilu. Dodělává firma montující hasičskou nástavbu.

Pro připojení elektrických zařízení slouží zákaznický konektor v kabině

Označení:	X43

Typ konektoru:	21-pol.AMP 1-967625-1

Potřebný protikus:	21-pol.AMP 1-967630-1

Potřebné kontakty:	2,8 mm pin	 – AMP 928930 ( 0,5 – 1,0 mm2 )

–    MP 928781 ( 1,5 – 2,5 mm2 )

ZAPOJENÍ

| Číslo pinu | Vstup / výstup | Popis | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Output | Zapalování | +24 V max. 5A |
| 2 | Output | Svorka "30" +24V @ F24 Fuse | +24 V max. 10A |
| 3 | Output | Svorka "31" – Kostra | GND max. 15A |
| 4 | Output | Svorka "58" – Poz. světla | +24V max. 5A |
| 5 | Output | Svorka "W" - Alternátor | signál otáček motoru |
| 6 | Output | Signál "B7" z rychloměru | signál rychlosti vozidla |
| 7 | Input | Start motoru | přivést +24V |
| 8 | Input | Stop motoru | přivést +24V |
| 9 |  | Rezerva |  |
| 10 |  | Rezerva |  |
| 11 | Output | Kontrolka zvýšené teploty motoru | HIGH=+24V LOW=Ø |
| 12 | Output | Kontrolka nízkého tlaku oleje motoru | HIGH=GND LOW=Ø |
| 13 | Output | Kontrolka rezervy paliva | HIGH=+24V LOW=Ø |
| 14 | Output | Kontrolka parkovací brzdy | HIGH=GND LOW=Ø |
| 15 |  | Rezerva |  |
| 16 |  | Rezerva |  |
| 17 | Output | Svorka "D+" - Alternátor | Charge signal |
| 18 |  | Rezerva |  |
| 19 |  | Rezerva |  |
| 20 |  | Rezerva |  |
| 21 |  | Rezerva |  |

# Provedena příprava elektrického svazku pro instalaci kontrolky přehřátí motoru, ovládání sekundárního zapnutí PTO, sekundárního ovládání spojky ze zadního prostoru nástavby.

13.	Ochrana proti korozi

Antikorozní ochrana nosiče nástaveb je provedena kvalitními nátěrovými systémy na bázi polyuretanových dvousložkových nátěrových hmot.

Tato ochrana může být na přání dále posílena nástřikem antiabrazivní vrstvy na podvozek a spodní plochy kabiny řidiče.

Základem nátěrového systému vozidel TATRA je příprava povrchu pod nátěr, při které je odmaštěný povrch nafosfátován Zn (nebo minimálně Fe fosfátem).

Fosfátovaný povrch je pak elektrochemicky základovaný v tloušťce min. 20 mikrometrů.

U kabiny řidiče a dílů esteticky významných pak navazuje vrstva vypalovacího plniče a nátěrový systém je dokončen 2-komponentním emailem s vysokým leskem.

U rámů a podvozkových dílů je používán speciální vysokosušinový, 2-komponentní, jednovrstvý nátěr se zvýšenou odolností vůči abrazi a prostředkům užívaným při zimní údržbě silnic.

U ostatních (drobných) dílů navazuje na EC základ polyesterový prášek.

Průměrná tloušťka celého nátěrového systému se pohybuje okolo 80 mikrometrů a  má  ověřenou korozní odolnost v solné mlze nad 1000 hodin.

Spojovací materiál je chráněn speciálními povlaky (typu MKS) s korozní odolností do „červené koroze“ (koroze základního materiálu) v solné mlze min. 720 hodin.

| VOLITELNÁ VÝBAVA: | Kód |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nástřik antiabrazivním nátěrem DINITROL | - - - | - bez |
|  |  |  | - podvozek , včetně rámu |

13.1	konzervace

Konzervace s provádí konzervačním přípravkem FLUID FILM ''A'', vyráběným v USA na bázi přírodního lanolínu, nanášeným nástřikem, případně nátěrem. Úroveň konzervace je volitelná s ohledem na předpokládané vystavení agresivnímu prostředí.

Při standardní konzervaci jsou konzervovány, plochy podvozku a rámu a vybrané agregáty.

Ve zvláštních případech, při námořní přepravě, je konzervační ochrana provedena na vyšší úrovni.

13.2.. 	BAREVNÉ PROVEDENÍ

Lakování nosiče je provedeno tak, aby maximálně plnilo požadavky kladené na hasičská vozidla. Kabina základní odstín červená RAL 3000, přední nárazník bílý RAL 9003, podvozek černošedý RAL7021. Provedení bílých pásů a nápisů  provádí firma montující hasičskou nástavbu.

# 14. 	LEGISLATIVA

Vozidlo plní následující legislativní normy:

- emisní limity Euro 5

- vyhláška 341/2002

- vyhláška 35/2007

- zákon 56/2001

- ČSN EN 1846-1,2,3

Pozn.:	Popis se vztahuje k základnímu provedení vozidla.

Výrobce si vyhrazuje právo změn na výrobcích bez předchozího oznámení.

|  | TATRA, a.s. | Tel.: 420 556 49 3506 | IČO: 45 19 34 44 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Areál Tatry 1450/1 | Fax: 420 556 49 4304 | Obchodní rejstřík |
|  | 742 21 Kopřivnice | e-mail: drahomir.losak@tatra.cz | Krajský soud v Ostravě |
|  | Česká republika | www.tatra.cz | oddíl B, vložka č. 309 |

# Text boxes

3D prostorová nosná struktura