24.4.2010 . 23:06

Technická pomoc - Kopřivnice - Pod Bílou horou 1944
Jednotka vyjela na žádost SOPIS F.M. k asistenci ZZS. Jednotka snesla pacienta z bytu ve 2 Np. do sanitního vozidla ZZS.
CAS 20 - T 815 4x4

Složky IZS : ZZS Kopřivnice

Směna : B

24.4.2010 - 02:55

Technická pomoc - Kopřivnice - Pod Zahradami 1294
Jednotka vyjela na žádost SOPIS F.M. k otevření bytu. Vstupní dveře bytu ve 2 Np. byly otevřeny ručním otevíračem za přítomnosti PČR a uživatele bytu.
CAS 20 - T 815 4x4

Složky IZS : PČR Kopřivnice

Směna : A

22.4.2010 - 10:35

Únik ropných produktů - Kopřivnice - Štefánikova - komunikace
Jednotka vyjela na žádost MP Kopřivnice k úniku ropných látek z motorového vozidla. Ropná látka byla zasypána Vapexem cca na 50 m vozovky, který byl následně smeten a posbírán do nádoby. Ropná látka se nedostala do kanalizační sítě. Provoz na komunikaci po dobu zásahu řidila MP Kopřivnice.
CAS 20 - t 815 4x4

Složky IZS : MP Kopřivnice

Směna :C

21.4.2010 - 17:03

Planý poplach - Kopřivnice - Areál Tatry 1450/1
Jednotka vyjela do objektu č. 615 na signalizaci EPS. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach.
CAS 20 - T 815 4x4

Směna : B

21.4.2010 - 07:38

Planý poplach - Kopřivnice - Areál Tatry  1450/1
Jednotka vyjela do objektu č. 414 na signalizaci EPS. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach.
CAS 20 - T 815 4x4

Směna : B

20.4.2010 - 10:27

Únik ropných produktů - Kopřivnice - Vlčovice - Průmyslový park 302
Jednotka vyjela na žádost SOPIS F.M. k úniku ropných látek do Průmyslového parku Vlčovice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že nákladní automobil SCANIA s návěsem najel na rošt odtokového kanálu, který se vzpříčil a prorazil palivovou nádrž. Unikající nafta odtékala do odtokového kanálu, dle informace takto uniklo cca 250 l nafty. K zachycení úniku do kanálu byli použiti sorbční hadi a  sorbční tmel . Unikající nafta byla zachytávána do jímací nádoby. Nafta na ploše byla zasypána Vapexem. Zbytek nafty z palivové nádrže cca 100 l byl přečerpán pomocí čerpadla na nebezpečné látky do náhradní nádrže. Na místo se dostavila jednotka SDH Kopřivnice, která prováděla likvidaci pomocí sorbentu  Cansorb. Kontaminovaný sorbent byl následně sesbírán do nádob. Odtokový kanál byl napojen na lapol, čímž nevznikla škoda na životním prostředí. Zásahu byla přítomna PČR.
CAS 20 - T 815 4x4

Další jednotky : CAS 24 - T 815 4x4 SDH Kopřivnice

Složky IZS : PČR Kopřivnice

Směna : A

19.4.2010 - 22:25

Technická pomoc - Kopřivnice - Areál Tatry 1449/6  - Tawesco s.r.o.
Jednotka vyjela do objektu č. 410 k úrazu zaměstnance. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zaměstnanec má zraněný prst  pravé ruky. Jednotka zraněnému  poskytla předlékařské ošetření. Pacient byl převezen a předán ZZS Kopřivnice k dalšímu ošetření.
T 613 SV

Směna : C

17.4.2010 - 11:52

Technická pomoc - Kopřivnice - Osvoboditelů 1214
Jednotka vyjela na žádost SOPIS F.M. k otevření bytu v 10 Np. při nebezpečí z prodlení. Po příjezdu na místě již zasahovyla PČR a ZZS . Jednotka do bytu vnikla pomocí ručního otevírače zabouchnutých dveří. Průzkumem uvnitř byl zjištěn zapnutý elektrický vařič, který jednotka vypla. Uživatele bytu, který se nacházel mimo byt, převzala ZZS.
CAS 20 - t 815 4x4

Složky IZS : PČR Kopřivnice, ZZS Frenštát pod Radhoštěm

Směna : A

16.4.2010 - 09:38

Planý poplach - Kopřivnice - Areál Tatry 1450/1
Jednotka vyjela do objektu č. 414 na signalizaci EPS. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach.
CAS 20 - T 815 4x4

Směna : C

13.4.2010 - 22:13

Technická pomoc - Kopřivnice - Alšova 1146
Jednotka vyjela na žádost SOPIS F.M. k otevření bytu ve 4np. Dveře bytu byly otevřeny  použitím vylamovače zámku, za přítomnosti uživatelky bytu a MP Kopřivnice.
CAS 20 - T 815 4x4

Složky IZS : MP Kopřivnice

Směna : C

5.4.2010 - 22:30

Dopravní nehoda - silniční - Kopřivnice - Lubina - silnice l/58  u domu č.p. 277
Jednotka vyjela na žádost SOPIS F-M k dopravní nehodě do obce Lubina. Po příjezdu na místě již zasahovala hlídka PČR. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k DN osobního automobilu Alfa Romeo , které se nacházelo v zahradě u domu č.p.277. Ve voze se nacházely 2 zraněné osoby. Při nehodě došlo k přeražení sloupu nízkého napětí a dráty byly spadlé na komunikaci. Na místo byla povolána ZZS a pohotovostní služba rozvodných závodů. Jednotka provedla vyproštění řidiče vozidla, u kterého lékař  ZZS poté konstatoval smrtelné zranění. Druhá zraněná osoba se nacházela v zadním prostoru vozidla a byla ZZS trasportována na ugrentní příjem FN Ostrava. Na místo se dostavila JSDH Kopřivnice, která spolupracovala při záchraně osob a při vyhledávání potenciálních dalších zraněných v okolí DN.Na místo se dále dostavila jednotka HZS MSK Nový Jičín, která převzala velení zásahu. Poté jednotky spolupracovaly při likvidaci DN. 
CAS 20 - T 815 4x4

Další jednotky : CAS 24 - T 815 4x4 SDH Kopřivnice, CAS 15 - MB HZS MSK Nový Jičín

Složky IZS : ZZS Frenštát pod Radhoštěm, PČR

Směna : A

4.4.2010 - 08:49

Technická pomoc - Kopřivnice - Kpt. Nálepky 1071
Jednotka vyjela na žádost SOPIS F.M. k otevření bytu v 10 Np.Vstupní dveře bytu byly otevřeny za přítomnosti majitelky bytu a MP Kopřivnice.
CAS 20 - T 815 4x4

Složky IZS : MP Kopřivnice

Směna : C

2.4.2010 - 12:18

Technická pomoc - Kopřivnice - Areál Tatry 1448/5 - Tafonco a.s.
Jednotka vyjela k zajištění sudů s hlinikovým práškem. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o dva uzavřené  200 L sudy naplněné hliníkovým prachem, které byly vlivem reakce natlakovány. Jednotka zajistila místo, připravila provizorní hasební prostředky- písek, hasící tkaniny - pro případ vzniku požáru. Násladně byly sudy překryty tkaninou a byly odtlakovány  přes uzavírací sponu víka sudu, poté byly otevřeny. Místo bylo předáno pracovníkovi, který zajistí likvidaci specializovanou firmou.
CAS 20 - T 815 4x4, CAS 32 l - T 815 6x6

Směna : A